## Slide 1
课程总结
School of Computer Engineering and Science
Shanghai University
Instructor: Shengyu Duan

## Slide 2: 期末考试相关说明
课程评分标准：
    考勤+作业 (10%)
    实验 (10%)
    项目报告 (10%)
    期末考试 (70%)
考试题型：
    10道填空题，15空，每空1分，合计15分；
    20道选择题，每题2分，合计40分；
    5道计算题，合计45分。
  开卷考试：可携带任何纸质材料

## Slide 3: 课程内容
Section 1: Signals Processing in the Time Domain
Lecture 1: Introduction Lecture 2: Complex Number Lecture 3: Linear Time-invariant Systems & Convolution
Section 2: Continuous Time Signals in the Frequency Domain Lecture 4: Fourier Series Lecture 5: Fourier Transform Lecture 6: Sampling
Section 3: Discrete Time Signals in the Frequency Domain Lecture 7: Discrete Time Fourier Series Lecture 8: Discrete Time Fourier Transform

## Slide 4: Lecture 1: Introduction
  信号的概念：A signal is a pattern of variation of some form（模式+变量）（信号是某种形式的变异模式）
  信号的数学表达：Signals are represented as a function of one or more independent variables.（信号表示为一个或多个独立变量的函数）
  信号的维数：信号的维数由除时间以外的维度数决定，e.g., 声音信号是一维信号，一维信号即为实信号。

## Slide 5: Lecture 1: Introduction
  信号的分类：
    连续时间信号 vs. 离散时间信号
    周期信号 vs. 非周期信号
    主观性：连续时间信号是时间间隔无限趋近于0的离散时间信号；
    非周期信号是周期趋于无穷大的周期信号。

## Slide 6: Lecture 1: Introduction
  信号的分类（具有主观性）：
    模拟信号 vs. 数字信号（由信号幅度的连续性决定）
  （连续时间模拟）
– Continuous time analog
time
Continuous time digital (or quantized)连续时间数字化（或量化）
  binary sequence, where the values of the function can only be one or zero.（二进制序列，其中函数的值只能是一个或零）
amplitude
time
amplitude
Discrete time analog（离散时间模拟）
time
amplitude
time
amplitude
Discrete time digital.（离散时间数字）
  binary sequence, where the values of the function can only be one or zero（二进制序列，其中函数的值只能是一个或零）

## Slide 7: Lecture 1: Introduction
  信号的分类：
    奇信号 vs. 偶信号
信号奇偶分解：
信号的偶信号部分：
信号的奇信号部分：

## Slide 8: Lecture 1: Introduction
  信号的能量：
  信号的功率：
  一般，我们对非周期信号求能量，对周期信号求功率

## Slide 9: Lecture 1: Introduction
  几种典型信号：
    单位阶跃信号
    易错点：
u(t)
u[n]
f t   u t  2  u t  4
2~无穷 - 4~无穷
2 3
n
n

## Slide 10: Lecture 1: Introduction
  几种典型信号：
    单位冲激信号（信号面积等于1）
    连续时间单位冲激信号 离散时间单位冲激信号
 t   0
t  0

  t  dt  1

t
0
t
 |  | ε→0 | 
1/ ε |  |  | 
 t 
1
0
e

## Slide 11: Lecture 1: Introduction
  几种典型信号：
    单位阶跃信号与单位冲激信号的关系
    连续时间： 离散时间：
单位冲激信号是单位阶跃信号的一阶微分
du
dt   t 
t
  t dt  u t 

单位冲激信号是单位阶跃信号的一阶差分

## Slide 12: Lecture 1: Introduction
  重要公式：欧拉公式

## Slide 13: Lecture 2: Complex Numbers & Signal Property
  复数的表示形式：，复数信号表示二维信号；
  复数的直角坐标/极坐标表示：
    直角坐标 极坐标

## Slide 14: Lecture 2: Complex Numbers & Signal Property
  复指数信号基波频域与基波周期：
  复指数信号的谐波信号：
  要求会计算复指数信号或正余弦信号的基波周期
fundamental period
fundamental frequency
Harmonical frequency
Harmonical period

## Slide 15: Lecture 2: Complex Numbers & Signal Property
  重要概念：
  对离散时间信号，频率为ω0的复指数信号与频率为ω0 +m.2π的复指数信号是同一个信号（m为整数）；
  对连续时间信号，上述关系不成立。
Discrete-time: （离散时间）
(as m.n is an integer)
Continuous-time（连续时间）

## Slide 16: Lecture 2: Complex Numbers & Signal Property
  上述概念的意义：
  对周期为N的离散时间复指数信号，第k+N次谐波与第k次谐波相同
  => 对周期为N的离散时间信号进行傅里叶级数展开，则只有N个不同的频率分量，频域表示具有周期性。
For periodic discrete-time: （对于周期性的离散时间：）

## Slide 17: Lecture 2: Complex Numbers & Signal Property
  上述概念的另一个意义：
  判断离散时间信号是否具有周期性：
  对具有周期性的离散时间信号, ω0N=2πm, 则基波频域为整数)
  例：不是周期信号，因为，不满足为整数)
若具有周期性(周期为N)，则:

## Slide 18: Lecture 3: Convolution and LTI Systems（卷积和时不变系统）
  卷积的定义：
  卷积和：
  卷积积分：
  卷积的意义：计算线性时不变系统的输出
  、为输入信号， 为系统的单位冲激响应（输入为单位冲激信号时系统的输出），则系统的输出信号利用上述卷积求解。

## Slide 19: Lecture 3: Convolution and LTI Systems
  卷积的动态过程：反转再平移，直到两者出现重叠，计算重叠部分相乘、累加或积分结果。

## Slide 20: Lecture 3: Convolution and LTI Systems
  系统性质判断
1） 无记忆系统：系统的输出完全取决于当前时刻的输入；
2）时不变系统：系统特性不随时间改变，即如果系统对输入信号x(t)的输出是y(t)，则系统对输入信号x(t-t0)的输出为y(t-t0)；
3）线性系统：如果输入信号是两个信号的加权和，那么输出信号也是这两个输入信号对应输出的加权和；
4）因果系统：系统的输出只取决于现在的输入及过去的输入；
5）稳定系统：当系统的输入为在任意时间都有界时，系统的输出也是有界的。

## Slide 21: Lecture 3: Convolution and LTI Systems
  系统时不变性的判断
  先平移再输入系统：
  先输入系统再平移：
  例：系统，先平移再输入：平移后变为，再输入得；
  先输入再平移：输入后得，再平移得变为因此该系统时变。
  诀窍：凡是系统对自变量t或n进行尺度变化，系统一定时变。
系统
x(t)
y(t)
y(t-t0)
x(t)
x(t-t0)
系统
是否相等？

## Slide 22: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶的核心思想：任意连续时间周期信号都可表示成若干个相互呈谐波关系的正余弦信号的线性组合

## Slide 23: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间的周期信号傅里叶级数核心公式：
Fourier series representation （傅里叶级数表示）:
Fourier series coefficient（傅里叶级数系数）:

## Slide 24: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间周期信号傅里叶级数的三种表示形式：
正余弦形式：
复指数形式：
幅度-相位形式：

## Slide 25: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间周期信号傅里叶级数展开收敛条件：该信号在一个周期内的能量为有限值
  收敛性的判断方法：狄利赫里条件：
A signal can be represented by Fourier series expansion, if
(1) it is absolutely integrable,
(2) it has finite number of maxima & minima in a period
(3) it has finite number of discontinuities in a period

## Slide 26: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间周期信号傅里叶级数的各种推广：
Periodicity
Continuity
Periodic
Aperiodic
Continuous
Discrete

## Slide 27: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间周期信号傅里叶级数到连续时间非周期信号傅里叶变换：
Periodicity
Continuity
Periodic
Aperiodic
Continuous
Discrete

## Slide 28: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  连续时间周期信号傅里叶级数到离散时间周期信号傅里叶变换：
Periodicity
Continuity
Periodic
Aperiodic
Continuous
Discrete
k具有周期性

## Slide 29: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  离散时间周期信号傅里叶级数到离散时间非周期信号傅里叶变换：
Periodicity
Continuity
Periodic
Aperiodic
Continuous
Discrete

## Slide 30: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  时域连续、离散、周期、非周期对应频域特点：
Discrete in time domain Periodic in frequency domain
Periodic in time domain Discrete in frequency domain
Aperiodic in time domain Continuous in frequency domain
Continuous in time domain Aperiodic in frequency domain

## Slide 31: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶级数、傅里叶变换转换关系：

## Slide 32: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶级数、傅里叶变换常用性质
 | 连续时间傅里叶级数 | 连续时间傅里叶变换 | 离散时间傅里叶级数 | 离散时间傅里叶变换
线性 |  |  |  | 
时移 |  |  |  | 
频移 |  |  |  | 
时间反转 |  |  |  | 
尺度变换 | （此时对应的频率由变为） |  | （为大于0的整数，此时对应的频率由变为） | （为大于0的整数）
卷积 |  |  |  | 
乘法 |  |  |  | 
帕斯瓦尔关系 |  |  |  | 
线性 |  |  |  | 
时移 |  |  |  | 
频移 |  |  |  | 
时间反转 |  |  |  | 
尺度变换 |  |  |  | 
卷积 |  |  |  | 
乘法 |  |  |  | 
帕斯瓦尔关系 |  |  |  | 

## Slide 33: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶级数、傅里叶变换常用性质
其它重要性质：
信号奇偶分解：
信号的偶信号部分：
信号的奇信号部分：
奇偶共轭性质：
信号时域表示为实且偶，则频域表示也为实且偶；
信号时域表示为实且奇，则频域表示也为纯虚且奇。
对偶性：
连续时间傅里叶变换的对偶性：

## Slide 34: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶级数、傅里叶变换常用性质
连续时间傅里叶变换
时域微分：（高通）
频域微分：
时域积分：（低通）
离散时间傅里叶变换
时域一阶差分*： （高通）
频域微分：
时域累加*：（低通）

## Slide 35: Lecture 4, 5, 7, 8: 傅里叶级数与傅里叶变换
  傅里叶级数、傅里叶变换常用变换关系

## Slide 36: Lecture 6: Sampling
  信号采样的数学模型：冲激串采样
  信号重建的方法：低通滤波器，时域
  表现为内插

## Slide 37: Lecture 6: Sampling
  奈奎斯特采样定理：
A band-limited （带限）continuous-time signal can be sampled and perfectly reconstructed from its samples if the waveform is sampled over twice as fast as it's highest frequency component.如果波形的采样速度是其最高频率组件的两倍多，则可以从其样本中取样并完美地重建带限（限）连续时间信号。
The highest frequency of x（t）的最高频率）:
The lowest permitted sampling frequency(允许的最低采样频率) (Nyquist rate奈奎斯特率):
混叠现象：When , spectrum overlapped, frequency components confused, resulting in aliasing effect, such that the sampled signal can’t be reconstructed by low-pass filtering. 当 时频谱重叠，频率组件混淆，导致别名效果，因此取样信号无法通过低通滤器。

## Slide 38: 总结
  课程要点：
  复数的直角坐标、极坐标表示；复指数函数的直角坐标、极坐标表示；
  对系统的如下性质进行判断：记忆性、因果性、稳定性、时不变性、线性；
  对信号的周期性进行判断
  卷积运算
  不同傅里叶级数表示形式的相互转换；
  周期信号的傅里叶级数表示；
  非周期信号的傅里叶变换与逆变换；
  利用傅里叶级数、傅里叶变换计算系统的输出。
  离散时间周期信号傅里叶级数表示；
  离散时间非周期信号傅里叶变换与逆变换；
  傅里叶级数与傅里叶变换常用性质与变换关系；
  计算奈奎斯特率。